## Slide 1
Contaminants d’origine industrielle

## Slide 2
 Contaminants d’origine industrielle
 La contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances chimiques et organiques ou radioactives altérant la santé de l'homme, la qualité et le fonctionnement naturel des écosystèmes.
 Les rejets industriels peuvent être à l’origine de différents types de pollution de l’eau. Les principales sont la pollution organique, le rejet de matières en suspension, la pollution toxique et thermique ou radioactive.

## Slide 3
 La pollution organique se compose de substances qui en se décomposant consomment l’oxygène présent dans le milieu aquatique et peut provoquer l’asphyxie des espèces animales.
 Les matières en suspension sont des particules minérales ou organiques qui contribuent à la turbidité de l’eau.

## Slide 4
 La pollution toxique se compose de substances d’origine minérale comme les métaux et les produits organiques (hydrocarbures, organochlorés, pesticides, etc.) qui ont des effets toxiques et ont souvent la particularité de s’accumuler dans les organismes vivants.

## Slide 5
 La pollution thermique provient du rejet dans les eaux, d’eaux chaudes issues de certaines industries notamment des centrales thermiques et nucléaires.
 La pollution radioactive est associée aux rejets d’effluents aqueux chargés en substances radioactives.

## Slide 6
 Les principales sources de pollution industrielle
 On peut distinguer deux principales causes de contamination d’origine industrielle:
 La production d'énergie ; source essentielle de pollution.
 L'industrie chimique moderne source de polluants variés.
Pour chacune de ces causes fondamentales de pollution existent des sources situées en amont, au niveau de la fabrication et en aval à celui de l'utilisation par le consommateur.

## Slide 7
 La production d'énergie ; source essentielle de pollution
La recherche de ressources énergétiques et leur utilisation par les pays industrialisés implique le gaspillage de ressources naturelles à la fois peu abondantes et non renouvelables comme les combustibles fossiles et joue un rôle prépondérant dans la contamination de l'environnement par d'innombrables substances toxiques.
Combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel)

## Slide 8
 L'industrie chimique moderne source de polluants variés.
 L'évolution de la production chimique
L'expansion extraordinaire qu'a connue l'industrie chimique au cours des dernières décennies se traduit par la mise en circulation dans la biosphère d'innombrables composés minéraux ou organiques de toxicité souvent élevée.

## Slide 9
 Les agents polluants
Des innombrables composés organiques rarement négligeables rejetés tant en amont qu'en aval de l'activité industrielle moderne. Aldéhydes, phénols, fluorures, amines diverses, solvants chlorés, pesticides, détersifs, etc……, sont dispersés dans le milieu naturel et se retrouvent soit dans l'air soit dans les eaux et contribuent chacun pour leur part à la contamination des divers écosystèmes.

## Slide 10
 Dispersion planétaire de certains toxiques
Un autre aspect non moins préoccupant de la pollution de la biosphère par l'industrie chimique réside en l'étendue des surfaces exposées aux innombrables substances toxiques produites par les activités humaines.

## Slide 11
 Impact négatif des industries sur le milieu naturel
 La pollution industrielle menace l'atmosphère, le sous-sol et les océans ainsi que les espèces qui y vivent.

## Slide 12
 Circulation des agents polluants dans l’atmosphérique
Les mouvement atmosphérique jouent un rôle fondamental dans la répartition des agents polluants.
- Les courants
- Les vents
La contamination de l’atmosphère ne se fait pas au hasard mais selon des mécanismes bien définies.
Un vent dominant d’ouest qui souffle avec une vitesse de 35km/h au moyenne ver le nord permit un transit de toute substances situées a ce niveau en 12 jours.

## Slide 13
La dispersion des polluants dans l’atmosphère se fait selon les caractéristiques de
L’émission:
Flux émis, altitude et température d’émission.
La topographie du site:
présence ou non du reliefs.
La climatologie:
Température, vitesse du vent et la pression atmosphérique.
La taille des particules:
Influencent le transport et la dispersion.

## Slide 14
 La turbulence atmosphérique
Ce sont les mouvements a petite échelle qui vont brasser la masse d’air et permettre la dilution des polluants.
Les mouvement à plus grande échelle vont assurer le transport.
Plus la turbulence est importante plus la dispersion atmosphérique est grande.
 Les facteurs de la dispersion des polluants dans l’atmosphère

## Slide 15
 Le vent Il existe une relation évidente entre la vitesse du vent et les niveaux de concentration des polluants.
La dispersion des polluants augments avec la vitesse et la turbulence de vent.
 La stabilité et l’instabilité atmosphérique
La stabilité et l’instabilité de l’atmosphère sont les facteurs principaux de la dispersion atmosphérique, selon que l’atmosphère sera stable ou instable la dilution des polluants sera faible ou importante.

## Slide 16
 La température La froid diminue l’instabilité de certaine gaz tandis que la chaleur estivale est nécessaire a la formation photochimique de l’ozone.
 La topographie locale
Brises marines: sont générées par le contraste thermique existant entre la terre et la mer.
Les vallées: les masses d’air ne se déplacent pas dans le même sens de jour et de nuit.

## Slide 17
l’inversion thermique
En condition d’inversion thermique, le sol s’est refroidi de façon importante pendant la nuit.
La température a quelques centaines de mètres d’altitude est supérieure a celle mesurée au niveau du sol. Les polluants se trouvent alors bloqués sous une couche d’inversion qui joue le rôle de couvercle thermique.

## Slide 18
 Le rôle fondamentale du cycle de l’eau et de la circulation atmosphérique générale dans le transfère des polluants.
 Les particules solides sont dissoutes dans les eaux pluviales.
 Les mécanismes de dépôt a la surface des eaux, des sols et de la végétation constituent les processus d’épuration de l’atmosphère des polluants qui ne sont pas dégradés dans l’air.
 Les pluies acides constituent un excellent exemple de transfert des polluants atmosphérique a grande distance. Elles peuvent affecter de grandes surfaces.
 Passage des polluants de l’atmosphère dans l’eau et les sols

## Slide 19
 La contamination des divers écosystèmes continentaux et marins par les agents polluants va se traduire par leur transfert sur les êtres vivants.
 De nombreuses substances organiques et même minérales peuvent être converties par le jeu des facteurs biogéochimiques en des formes de toxicité nulle.
 Les éléments non biodégradables vont contaminer les communautés végétales puis animales, c’est-à-dire l’ensembles des réseaux trophiques (différents niveaux de la chaine alimentaire) de chaque biocénose.
 Transfert des polluants dans la biomasse et contamination des réseaux trophiques