## Slide 1
Machine Frigorifique
&
Pompe à Chaleur

## Slide 2
Historique du Froid

## Slide 3: Chapitre 1
Généralité
Procédés traditionnels ( Froid naturel)
Systèmes de Production (Froid artificiel )
Cycle frigorifique de Carnot

## Slide 4
Système de production du froid
Système d’extraire de la chaleur
Installation frigorifique
Pompe à chaleur

## Slide 5
Qu’on parle du froid on parle de l’absence de la chaleur

## Slide 6
L’Homme des pays Tempérés
Denrées Périssables
Constaté
Conditions hivernales (Température, Humidité..)
Conservées
Froid Artificiel
Froid Naturel
Reproduire ces conditions en été
Systèmes de Production
Procédés Traditionnels
Historique du Froid

## Slide 7
Procédés traditionnels
Salage
Saumurage
Séchage
Fumage
Technique consiste à saler un aliment (viande, fromage, ……etc)
Liquide à forte concentration de sel.
Méthode de conservation des aliments par déshydratation
Exposer la viande ou le poisson à une grande quantité de fumée
Glace naturelle
de façon permanente, discontinue, pièces d’eau gelées

## Slide 8
Systèmes de Production
Mélange des Liquides
Le premier à avoir évoqué l’usage, en Inde, au 4ème siècle, de tels mélanges semble être l’écrivain arabe Ibn Abi Usaibia.إبن أبي عزيبية
L’usage du refroidissement de l’eau par l’emploi du salpêtre (الملح الصخري) est cité par le médecin italien Zimara en (1530).
Ensuite la découverte que le mélange de neige et de sels par Tancredo (1607) permettait d’atteindre des températures encore plus basses

## Slide 9
Systèmes de Production
Systèmes frigorifiques
- Deux grandes familles:
Ceux qui consomment, pour fonctionner, de l’énergie mécanique,
Systèmes mécano-frigorifiques,
Ceux qui consomment essentiellement de l’énergie thermique,
Systèmes thermo-frigorifique
Systèmes à compression de vapeurs
( Climatiseur, Réfrigérateur……),
Systèmes utilisant des cycles à gaz
( Turbine à gaz)
Systèmes à absorption
(Systèmes binaires)
Systèmes à adsorption
Systèmes à éjection.
1
2
1
2

## Slide 10
Cycle frigorifique de Carnot
Cycle Diathermes
Cycle de Carnot
Le cycle de Carnot est composé de deux isothermes et de deux adiabatiques
Transformation Isotherme : Transformation s’effectuée à température constante, T = Const
Transformation adiabatique: Transformation s’effectuée sans échange de la chaleur, Q = 0

## Slide 11
Présentation du cycle de Carnot
sur le Diagramme P-V (Clapeyron)
Cycle frigorifique de Carnot
A la température (TH) T2, Le gaz est soumis à une détente isotherme de a à b. Durant ce processus, Le gaz absorbe une quantité de chaleur (Q2).
L’isolation thermique du système au milieu extérieur. Permettre le gaz d’effectuer à une détente adiabatique (Q = 0) de b à c jusqu'à la température T1, le travail effectué un positif Wbc.
Le gaz subit une compression isotherme de c à d à température constante T1 et dégage une quantité de chaleur (Q1).
La compression adiabatique de d à a augmente la température du gaz jusqu'à T2. Le travail effectué est égal à l'opposé du travail de l'étape 2, c'est-à-dire Wda = -Wbc.
1
2
3
4

## Slide 12: Coefficient de performance du cycle de Carnot
Cycle frigorifique de Carnot
Q1: Chaleur cédée par le fluide au cours d'un cycle.
Q2: Chaleur absorbée par le fluide au cours d'un cycle

## Slide 13
Cycle frigorifique de Carnot

## Slide 14
Cycle frigorifique de Carnot
Rendement d’une IF & PAC
=

## Slide 15
Cycle frigorifique de Carnot
Schéma de principe d’une machine Motrice | Schéma de principe d’une PAC/ INF (Réceptrice)
Tc : Température de la source chaude. Tf : Température de la source froide. W : Travail du cycle Qc : Chaleur de la source chaude. Qf : Chaleur de la source froide. Système : Fluide (GAZ. LIQUIDE ) | 

## Slide 16: Chapitre 2
Cycle Thermodynamique D’une
Machine Frigorifique
A Compression De Vapeur

## Slide 17
La chaleur ne peut pas passer d’une source froide à une source chaude d’une manière Spontanément L
Système Fournir particulier une Energie
Notion

## Slide 18
Cycle frigorifique

## Slide 19
Cycle frigorifique

## Slide 20: Machine frigorifique
Cycle frigorifique
Une machine frigorifique
Est une installation frigorifique qui sert à absorber la chaleur d’une source froide pour refroidir un objet, conserver un aliment …….
Composition
Principaux
Annexes
Réglage
Contrôle
- Compresseur
- Deux échangeurs
(évaporateur, Condenseur)
Détendeur
Fréon

## Slide 21: Voir la vidéo 01
1- Circuit Frigo
Cycle frigorifique

## Slide 22: Principe de fonctionnement
La machine à compression est un système fermé contient un fluide du travail (fréon), il se compose de deux échangeurs, l’un est appelé évaporateur il absorbe la chaleur de milieu où se trouve, et l'autre est le condenseur il dégage la chaleur absorbée vers l’extérieure. Entre les échangeurs on trouve le compresseur (pompe),
la vapeur provenant de l’évaporateur à basse pression est aspirée par le compresseur puis elle se comprime (augmentation de la pression), et par conséquence il aura un accroissement de la température, la vapeur comprimée est refoulée par le compresseur aux condenseur à haute pression. La chute de pression pour le retour du liquide à l’évaporateur est assurée par un détendeur (vanne d’expansion) qui relier les deux échangeurs.
Cycle frigorifique

## Slide 23
Vapeur
Cycle frigorifique

## Slide 24: Schéma de principe d’une IF
Cycle frigorifique

## Slide 25: Représentation du Cycle frigorifique
Cycle frigorifique
Vidéo 02
2 - Cycle de Réfrigération
3 - Machine frigorifique
4 - Circuit _ diagramme
5 - Cycle

## Slide 26
Diagramme Mollier
Diagramme Mollier
Diagramme (logP-h)
Nommé autre fois
permet de tracer le parcours de fluide frigorigène dans l’installation et aussi de déterminer le bilan énergétique de cette installation

## Slide 27
Présentation du diagramme de Mollier
Diagramme Mollier
Diagramme Enthalpique

## Slide 28: Cycle frigorifique
Cycle Théorique (Base)
Cycle Pratique
Diagramme Mollier

## Slide 29: Cycle Théorique
Diagramme Mollier

## Slide 30: Cycle Pratique
Diagramme Mollier

## Slide 31: Transformations subit par le fréon
1 à 2 Compression isentropique
2 à 3 Désurchauffe de la vapeur
3 à 4 Condensation de la vapeur à pression constante ( Haute pression)
4 à 5 Sous-Refroidissement
5 à 6 Détente Isenthalpique, h = Constant
6 à 7 Evaporation de liquide à pression constante ( Basse pression)
7 à 1 Surchauffe de la vapeur
Transformations

## Slide 32
Surchauffe = température de sortie d’évaporateur - température de changement d’état
Bilan Energétique
1- Calcul de la surchauffe
2- Calcul du sous-refroidissement
Sous refroidissement = température de condensation - température de sortie de condenseur

## Slide 33
Tableau présent quelques valeurs expérimentaux d’écarts température
Bilan Energétique

## Slide 34
Bilan Energétique
Puissance de chaque composant
Puissance
Frigorifique
Evaporateur
(
Puissance
Calorifique
Condenseur
(
Puissance du
Compresseur
Compresseur
(
Détendeur
(
  Coefficient de performance, COP =

## Slide 35: Fluides Frigorigènes
Fluide frigorigène