## Slide 1
Analyse limite appliquée au calcul des structures
CHAPITRE III
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur
Université de Abdelhafid Boussouf-Mila
Faculté de sciences et Technologies
Département de sciences et techniques Présenté par :
2eme année Master-structures Dr. BELGHIAT Choayb
Année universitaire 2020-2021

## Slide 2
Comportement d’un portique sous charge incrémentale
La figure ci-contre, montre un portique soumis a une charge verticale λV et une autre charge horizontale λH.
Au cours du chargement, tout les nœuds de portique se déforment. Afin de comprendre le comportement du portique sous l'accroissement des deux charges, on suppose que la charge horizontale H et la charge verticale V ayant la même amplitude de croissance λ : V = H = 1 KN.
Les étapes de comportement du portique sous la croissance de la valeur de λ sont décrites par la suite:
Il est déjà montré dans les chapitres précédents que la formation d’une rotule plastique dans une structure (treillis) provoque la rupture de l’élément sollicité. Mais dans les structures en portique soumises aux efforts horizontaux et verticaux, la ruine peut se produite dans un élément de la structure ou dans l’ensemble de ses éléments (poteau poutre). Car, le moment plastique peut prendre des valeurs différentes d’un élément à l’autre, ce qui est en fonction des caractéristiques géométriques et mécaniques des sections ainsi que la structure globale.
Introduction:

## Slide 3
Comportement d’un portique sous charge incrémentale
Avec l’augmentation de l’amplitude de chargement λ, le moment fléchissant au point E attient le moment plastique de la structure (Mp = 100 KNm) et ça soit pour λ = 39.
En premier lieu le portique présente un comportement élastique dans tout le point et l’analyse élastique de la structure donne le moment fléchissant dû au charges unitaires. Le point E démontre le moment fléchissant maximum, la première rotule se forme par conséquent au niveau du nœud E.
En remarque que toute la structure en dehors de point E, est encore élastique. La formation de la rotule plastique au point E mène à la ruine de la liaison en E (l’appui fixe devient une articulation). A ce fait, le poteau tourne librement autour de ce point et le moment résistant reste constant (Mp) même avec l’augmentation de λ.

## Slide 4
Comportement d’un portique sous charge incrémentale
Apres avoir une rotule plastique en E, la nouvelle structure résiste les charges accrues (juste les charge au delà de λ = 39) de la même manière mais tenant en compte de l’effet de la rotule en E.
La somme du moment due par le nouveau chargement (λ > 39) et le moment qui correspond à λ = 39,0 donne le moment fléchissant total. Le deuxième point sous la charge verticale (point C) est celui qui va atteindre le moment maximum. Ceci est pour:
Notez que la rotule plastique en E assure que le changement de moment fléchissant est nul de sorte que le moment total reste ME égal au moment de plastique Mp.
Mc = Mp = 100 = 82,7 + 2.47 λ’ λ’ = 7,0
λ = 39+λ' = 46,0
Ce qui donne :

## Slide 5
Comportement d’un portique sous charge incrémentale
Malgré la présence de deux rotules plastiques, le système reste toujours stable. Encore avec la croissance la valeur de λ, la nouvelle structure, possédant des rotules en E et en C, résiste aux charges accrues.
Le prochain point susceptible a développer une rotule plastique est le point D dont la valeur de λ nécessaire est a déterminer comme:
La valeur de λ dans ce cas est de l’ordre 46,7.
MD = MP = 100 = 97,3 + 4,04 λ’ λ’ = 0,67

## Slide 6
Comportement d’un portique sous charge incrémentale
La structure ayant trois rotules plastiques reste stable et capable de résister aux charges accrues jusqu’au quatrième rotule.
La structure devient instable et atteint la ruine lors de la formation de la quatrième rotule.
Ce facteur de la charge λ qui provoque la ruine est appelé le facteur de charge de ruine, λc.
Avec la même manière décrite précédemment, on obtient que pour λ = 50 une quatrième rotule plastique se développe au point A.

## Slide 7
Calcul de la charge de ruine
Méthode du moment libre (Statique)
Cette méthode est applicable principalement dans le cas des poutres, ou le moment à la ruine peut être déduit par règles simples. Ces règles sont exploitées a travers des exemples comme présenté dans ce qui suit.
Poutre simplement appuyée
La poutre simplement appuyée est une structure isostatique, une seule rotule plastique est alors suffisante pour que le système atteint la ruine.
La rotule plastique se produit au niveau de la section a plus grande moment fléchissant. La charge correspondante peut être déterminée comme site:
Dans cette partie du cours, on va illustrer les méthode principales utilisées pour déterminer la charge maximale que la structure peut supporter. Parmi les déverses structures existantes dans la réalité, la partie suivante se limite aux structures largement rencontrées.

## Slide 8
Calcul de la charge de ruine
Poutre encastrée :
Le moment réactif aux extrémités dû aux contraintes empêchant la rotation.
Le moment maximum (Mf = Wab2/L2) de la poutre encastrée représentée dans la figure ci-contre se situe au point A.
Cherchant les autres rotules plastiques, il est possible de diviser le moment fléchissant en deux parties :
Le moment libre causé par la charge appliquée en considérant que les extrémités sont libres et peuvent être tournés
Le moment fléchissant maximum
Moment actuel au dessous de la charge
Moment réactif dans le point d’application de la charge

## Slide 9
Calcul de la charge de ruine
Le moment libre
Moment réactif
Mécanisme de ruine
Moment actuel
Mp ( Moment actuel) + Mp (moment réactif ) = Wc a b / L (moment fléchissant)
2 Mp = Wc a b / L Wc = 2 Mp L / a b
La charge de ruine peut être déterminée par la manière suivante:

## Slide 10
Calcul de la charge de ruine
Poutre console :
La figure ci contre présente une poutre consol soumise a une charge W, la poutre est une fois hyperstatique, donc deux rotule sont nécessaires pour que la structure atteinte la ruine.
Mp + bMp/L = Wcab/L
Wc = Mp(L+b)/ab
Mp ( Moment actuel) + Mp (moment réactif ) = Wc a b / L (moment fléchissant)
La charge de ruine peut être déterminée par la manière suivante:

## Slide 11
Calcul de la charge de ruine
Poutre continue :
L’étude de la poutre représentée sur la figure ci-contre est réalisée par partie. Dans chaque cas la ruine est atteinte dès que le nombres des rotules plastiques nécessaires pour l’instabilité est obtenu.
La charge de ruine des poutres continues peut être déduite de la même manière. Mais il est nécessaire de prendre en compte ce qui suit:
Chaque travée peut avoir une section différente. Par conséquent, un moment plastique différent. Au niveau des appuis, la formation de la rotule plastique est produite pour le moment plastique le plus faible.
Chaque travée doit être vérifiée individuellement. A savoir, la plus faible charge de ruine détermine la ruine de l'ensemble (ruine partielle).
Les travées AB et CD représentent des consols. Par contre, la travée intermédiaire BC rassemble a une poutre encastrée de ses deux extrémités.

## Slide 12
Calcul de la charge de ruine
Travée AB - CD
Travée BC
La ruine de la poutre se produit au niveau de la travée BC. Ceci est pour Wc = 333 KN.
La figure ci contre illustre le distribution de moment pendant la ruine, le mécanisme et les charges correspondantes.

## Slide 13
Calcul de la charge de ruine
Dans une ossature déformable en équilibre, à laquelle on donne un état virtuel de déformation, le travail virtuel Te développé par les forces extérieures pendant cette déformation est égal au travail Ti absorbé par les efforts intérieurs. L'état virtuel de déformation pris est celui associé au mécanisme de ruine plastique de la structure:
Te = ∫∑Wiδi + ∫Wδ dx
Ti = ∫(NΔds + VΔdy + MΔdθ)
La méthode des travaux virtuels est la méthode la plus utile grâce a sa simplicité et applicabilité sur les différentes type de structure surtout les structures en portique.
Principe:
La méthode des travaux virtuels est basée sur les hypothèses suivantes:
Les morceaux restant élastiques sont rigides et donc indéformables.
Dans les ossatures, les déformabilités dues par efforts normaux et verticaux sont a négliger par rapport a ceux du moment.
Le travail intérieur est représenté juste par celui développé dans les rotules plastiques.
Méthode des travaux virtuels (Cinématique)

## Slide 14
Calcul de la charge de ruine
Exemples d’application:
Refaisons les exemples de poutres précédentes avec cette fois ci la méthode des travaux virtuels:
Poutre simplement appuyée:
Poutre encastrée:
=
Poutre console:
=

## Slide 15
Calcul de la charge de ruine
L'analyse d’un portique couvert plusieurs possibilités que l'analyse d’une poutre. Le portique peut s’effondrer sous une charge horizontale (ruine des poteaux), ou par les charges verticales (ruine des poutres), ou par la combinaison des deux cas.
Le nombre de mécanismes possibles croit rapidement lorsque le nombre de sections potentiellement critiques augmente et il devient très difficile de relever tout ces mécanismes, sans risquer d’en omettre.
Il existe plusieurs systèmes de mécanismes indépendants dans une structure. Le nombre de ces systèmes (m) est relié au degré d’hyperstaticité (h) de la structure et le nombre de rotules plastiques possibles (r) de la structure (m=r - h) .
On peut distinguer quatre types de mécanismes indépendants:
Mécanismes de poutre.
Mécanisme de panneau
Mécanisme de portique
Mécanisme de nœud
Portique:

## Slide 16
Calcul de la charge de ruine
Le nombre de mécanismes combinés (mc) est défini par le nombre de permutations possibles de mécanismes indépendants, il est donné en fonction de mécanismes indépendants comme suit:
mc = (2m – 1) - m
m = 5 – 3 = 2
mc = (22 – 1) -2 = 1
m = 11 – 6 = 5
mc = (25 – 1) -5 = 26

## Slide 17
Calcul de la charge de ruine
Degré d’hyperstaticité :
Le degré d’hyperstaticité des structures en portique est calculé par la formule suivante en utilisant la méthode des conteurs fermés:
: le nombre de conteurs fermés intérieurs et/ou extérieurs.
: le nombre d’articulations.
Sachant que:
Exemples :
=10
=0
=30
=2
=0
=6
=2
=0
=6
=3
=3
=6
=1
=2
=1
=2
=4

## Slide 18
Analyse limite
Les structures sont en général calculés à l’ELU et vérifiés à l’ELS. Mais, la charge de ruine est dans la réalité différente de la charge à l’ELU. Sauf au laboratoire ou après un séisme réel, aucun code n’est capable de spécifie les charges ou les mécanismes de ruine. Heureusement, les outils informatiques rendent l’analyse plastique des structures un moyen efficace et capable de déterminer les vraies charges et mécanismes de ruine, ce qui donne une idée précise sur la vraie marge de sécurité d’un élément de l’ouvrage ou de l’ouvrage lui même.
Théorèmes fondamentaux de l’analyse plastique des structures:
La détermination du facteur de charge de ruine, λc, ainsi que les mécanismes de ruine des structures dépend essentiellement de la satisfaction des trois conditions du vrai mécanisme de ruine : la condition d’équilibre, la condition d’écoulement et la condition de mécanisme.

## Slide 19
Analyse limite
Dans ce cas la distribution des moments fléchissants dans les structures ne vérifie que les conditions d’équilibre et de mécanisme, le facteur de charge correspondant, λ, est supérieur ou égal au facteur de charge de ruine, λc, la valeur de ce facteur λs est une limite supérieure pour λc.
Si, dans une structure sujette à un chargement défini par un facteur de charge positif, λ, une distribution des moments fléchissants satisfaisant les conditions d’équilibre et d’écoulement peut être trouvée, ensuite λ est moins que, ou égal au facteur de charge de ruine λc. Dans ce cas la valeur de λi est une limite inferieure pour λc.
Si une structure est sujette à un chargement défini par un facteur de charge positif, λ, et la distribution des moments fléchissants qui satisfait les trois conditions peut être trouvée, alors λ=λc. Il est impossible d’obtenir toute autre distribution des moments fléchissants pour n’importe quelle autre valeur de λ qui satisfait les trois conditions simultanément.
Théorème de la limite inferieure
Théorème de la limite supérieure
Théorème de l’unicité (Association)

## Slide 20
Analyse limite
Exemple :
Degré d’hyperstaticité:
Mécanismes indépendants:
mc = (2m – 1) - m = (24 – 1) - 4 =11
Mécanismes combinés:
(1) Mécanisme de poutre a gauche
(2) Mécanisme de poutre a droite
(3) Mécanisme de panneau
(4) Mécanisme de nœud
Les mécanismes indépendants sont représentés sur la figure au-dessous:

## Slide 21
Analyse limite
(1) Mécanisme de poutre a gauche
(2) Mécanisme de poutre a droite
(3) Mécanisme de panneau
La valeur de dans le cas de mécanisme de nœud est indéterminée vu l’absence de travail extérieur
(4) Mécanisme de nœud
(5) Mécanisme 3+1
(6) Mécanisme 3+2
Le mécanisme de panneau est celui qui donne la petite valeur de Il est nécessaire alors de vérifier les combinaisons basées sur ce mécanisme.

## Slide 22
Analyse limite
(7) Mécanisme 6+4
(8) Mécanisme 7+1
Après avoir vérifier tous les mécanismes possible est il est nécessaire de sectionner le mécanisme qui conduit à la moindre valeur de (Mécanisme 5 : ) et de vérifier par la suite si le diagramme de distribution de moment de ce mécanisme satisfait la condition d’écoulement.
)/2
1
2
1:
2:
Le mécanisme 5 satisfit les trois condition sa valeur de est la valeur critique réel de la structure. Toutes autre combinaisons possibles ne peuvent satisfaire les trois conditions.