## Slide 1: Cycle Thermodynamique d’une Machine Frigorifique à Compression de Vapeur
Chapitre 2

## Slide 2
A Compression de Vapeur
Fluide qui va
se comprimer
Gaz ou Vapeur
Gaz : O2, H2, N2……
Vapeur: Etat physique d’un liquide après son changement de phase
Machine Frigorifique
Système utilisé pour assurer le parcours du fluide
Cycle Thermodynamique
Suivi de parcours du fluide
Sur un diagramme d’état
Permet de :
1- Tracer le cycle de parcours du fluide
2- Définir l’état physique du fluide pour chaque transformation
3- Tirer les propriétés thermo-physiques du fluide
4- Faire un bilan Energétique

## Slide 3
La chaleur ne peut jamais passer d’une source froide à une source chaude d’une manière Spontanément L
Système Fournir particulier une Energie
Notion

## Slide 4: Définition
Installation
1- Compresseur
2-Evaporateur
3- Condenseur
4- Détendeur
5- fréon
Composants constitutifs
Objectif / Rôle
Extraction de la chaleur
Machine frigorifique
Types
1- A Compression de vapeur
2- A absorption
3- A injection totale
4- A injection partiale
5- Ventilo-Covecteur
6- Tour de refroidissement
1- Réglage
2-Sécurité
Composants principaux
Annexes
Abaisser la Température

## Slide 5: Mode de fonctionnement
IF à compression de vapeur
Deux milieux à différente température
Machine
Travail fournit
Tf : Température froide
Tc : Température chaude
Qf > 0
Qc < 0
W > 0
Milieu froid
Milieu chaud
Machine thermique Bitherme

## Slide 6: Mode d’utilisation

## Slide 7: Présentation de la machine
Pour créer le froid, la machine frigorifique circule en boucle un réfrigérant qui subit une série de changements d'état en passant par quatre Composants Principaux
Compresseur
Deux échangeurs
Détendeur

## Slide 8: Présentation de la machine
Echangeurs
Evaporateur
Condenseur
Absorber la chaleur
1- Refroidir le milieu
2- Evaporer le Liquide
Rôle opposé
Céder la chaleur
1- Chauffer le milieu
2- Condenser la vapeur

## Slide 9: Présentation de la machine
Aspire la vapeur provenant d’évaporateur
Comprimer la vapeur
Refouler la vapeur comprimée vers le condenseur
Volumétrique
À Vis
Situé entre les échangeurs
Compresseur

## Slide 10: Présentation de la machine
Détendeur
Thermostatique
Capillaire

## Slide 11: Parcours du fluide
Evaporation
Transf
Compression
Pression constante
Basse pression (BP)
Phase vapeur
Transf
Phase Liquide
Condensation
Transf
Vapeur
Comprimée
Pression constante
Haute pression (HP)
Détente
Isen-thalpique
Phase Liquide
Transf
Température de condensation /Constante/ Tcd
Température d’évaporation / Constante /Tev
Evaporateur
Absorbe une quantité de chaleur Q1 à Tint
Tev < Tint
Compresseur
Augmentation de la pression à HP
HP > BP
Augmentation de la température à Tcd > Tev
Condenseur
Dégage une quantité de chaleur Q2 à Text
Tcd > Text
Détendeur
Chute de la pression
Enthalpie Constante

## Slide 13: Parcours du fluide
Le parcours du fluide est
représenté par un cycle sur un diagramme appelé diagramme de Mollier
Cycle théorique
Cycle pratique

## Slide 14: Parcours du fluide

## Slide 15
Cycle Pratique du parcours de fluide sur Dig (P h)

## Slide 16: Transformations subit par le fluide
1-2
  - Sous-refroidissement isobare ( P= Const)
  - Evaporation isobare, isotherme (T= Const, P =Const)
2-3
3-4
  - Détente Isenthalpique ( h = const)
  - Condensation isobare, isotherme (T=Const, P=Const)
  - Compression de P1 à P2 ( Augmentation de pression)
7-1
4-5
5-6
6-7
  - Surchauffe isobare (P= Const)
  - Désurchauffe ( Abaissement de température)