## Slide 1: CRYOGENIE
CHAPITRE 1

## Slide 2: Cryogénie
Technique
Terminologie
Génie
Cryo
Froid
Production
Phénomènes apparaissent à très basses températures
< 120°K
Technologie
Systèmes « ou » Installations
Science
Etude

## Slide 3: Domaines d’application //Phénomènes apparaissent//
Secteur
Médical
Secteur Alimentaire
Secteur Electronique
Secteur
Industriel
pour but de suspendre l'évolution des cellules et de pouvoir les remettre en mouvement par la suite.
consiste à conserver les aliments par la surgélation très rapide.
Supraconductivité, caractérisée par l'absence totale de résistance électrique.
Liquéfaction des gaz : Pour but de séparer liquide au gaz

## Slide 4: Un objet peut se trouve en trois phases différentes: Solide, Liquide, Gazeux . La transition d’une phases à l’autre nécessite soit: - Un apport thermique - Une absence de la chaleur
Comportement du fluide

## Slide 5
Liquéfaction
Un gaz permanant « à la température ambiante et sous la pression atmosphérique »
se liquéfie quand on basse sa température suffisamment (jusqu’à la température d’ébullition) et maintenir sa pression constante (pression atmosphérique).
C’est la transition de l’état gaz vers l’état liquide
Gaz permanents: O2, H2, He,N2…….
La température d’ébullition est la température de changement de phase du fluide

## Slide 6: Processus de liquéfaction
Il y a quatre processus permettant de liquéfier le gaz à pression atmosphérique
    Détente JOULE-THOMSON (ISENTHALPIQUE)
    Détente BRAYTON (ISENTROPIQUE)
    Procédé mixte (combiné) de CLAUDE (ISENTHALPIQUE + ISENTROPIQUE)
    Cascade (multi-étages)

## Slide 7: Processus de liquéfaction
Détente Joule-Thomson
  (ISENTHALPIQUE)
Il n’y a plus d’échange thermique entre les milieux du travail
Q = 0
Expérience de JT
Adiabatique
Système isolé Q=0
Travail exercé
1er Principe thermodynamique

## Slide 8
Coefficient ISENTHALPIQUE
(Coefficient de joule - Thomson
Exprime la variation de température par la variation de pression à enthalpie constante et noté
La détente de joule –Thomson est une détente adiabatique ISENTHALPIQUE (H= Const)
Par l’utilisation du dérivé total de l’enthalpie on obtient

## Slide 9
Température d'inversion d'un gaz
Toujours
< 0
=0

## Slide 10
> 0
< 0
= 0
Détente avec refroidissement
Détente avec Réchauffement
Détente sans variation de température
(point d’inversion).