## Slide 1: PROCÉDÉS DE LIQUÉFACTION DES GAZ
CHAPITRE 2

## Slide 2: Importance des gaz liquéfiés
Transition de l’état gaz à l’état liquide par l’utilisation des systèmes ou bien des méthodes adéquates
Liquéfaction
Transport facile: occupation moins d’espace.
Usages des basses températures : Tcd < Tamb.
Séparation du liquide au gaz.

## Slide 3: PROCÉDÉS DE LIQUÉFACTION DES GAZ
Détente JOULE-THOMSON (ISENTHALPIQUE)
Détente BRAYTON (ISENTROPIQUE)
Procédé mixte (combiné) de CLAUDE (ISENTHALPIQUE + ISENTROPIQUE)
Cascade (multi-étages

## Slide 4: Liquéfaction par détente Joule-Thomson
IL y a trois Méthodes
de détente ISENTHALPIQUE
(Procédés de Linde)
1- Procédé de Linde simple
2- Procédé de Linde avec pré-refroidissement du gaz de travail
3- Procédé de Linde à double détente
La détende de joule - Thomson est une détende adiabatique et ISENTHALPIQUE (détente avec refroidissement)

## Slide 5: Liquéfaction par détente Joule-Thomson Simple
Composition
du système
Vanne de détente
-Vanne de JT-
Echangeur de chaleur à contre courant
Compresseur
Séparateur de liquide

## Slide 6: Transformations subit par le gaz
Le gaz à liquéfier subit les transformations suivantes :
1-2 : Compression isotherme. T1=T2
2-3 : Refroidissement Isobare du fluide. P2=P3
3-4 : Détente ISENTHALPIQUE dans la vanne. H3=H4
4-5 : Vapeur saturée. T5= T6 = Teb
5-1 : Réchauffage Isobare du fluide (gaz) dans
l’échangeur P5= P1

## Slide 7
Procédé de Linde simple
Représentation du cycle de Linde sur diagramme (T S)

## Slide 8: Bilan Energétique LINDE simple
Fraction du gaz liquéfié (Y)
1er Principe de la thermodynamique
(Conservation de la masse)

## Slide 9
Quantité sortante | Quantité entrante
Quantité sortante | Quantité entrante

## Slide 10
Quantité de chaleur échangée dans l’échangeur de chaleur) Q :
Volume de contrôle contient l’échangeur de chaleur
Quantité entrante | Quantité sortante
Quantité entrante | Quantité sortante

## Slide 11
Volume de contrôle contient : le Détendeur
Volume de contrôle contient : le compresseur
Travail par unité de masse
du gaz comprimé )
Travail par unité de masse
liquéfiée )
Travail du compresseur
Détendeur

## Slide 12
Travail par unité de masse du gaz comprimé )
Quantité entrante | Quantité sortante
- | -
Quantité entrante | Quantité sortante
2eme principe de la thermodynamique
1er principe de la thermodynamique

## Slide 13
Travail par unité de masse liquéfiée )
Facteur de mérite FOM
Le rendement thermodynamique est le rapport entre le travail idéal et le travail réel
nécessaire pour le système..

## Slide 14
Cycle idéal de Linde
Travail du cycle idéal

## Slide 15: RESUME

## Slide 16: Liquéfaction par détente Joule-Thomson Pré-refroidissement
Améliorer la performance
du cycle de Linde
Objectif
Augmenter le taux
de la liquéfaction
Ajouter un autre cycle de refroidissement

## Slide 17: Liquéfaction par détente Joule-Thomson Pré-refroidissement

## Slide 18: Bilan Energétique LINDE avec Pré-refroidissement
Fraction du gaz liquéfié (Y)
Quantité sortante | Quantité entrante
Quantité sortante | Quantité entrante
et = Y
+X

## Slide 19: Dans ces conditions on peut calculer la fraction maximale du gaz liquéfié Ymax
Fraction maximale du gaz liquéfié (Ymax)
T3
T3= T6= Td
T6
T2
Ta
Tg
Bilan Energétique LINDE avec Pré-refroidissement
Ymax =
TCF
TCL
TCL

## Slide 20
Travail du compresseur
Travail par unité de masse du gaz comprimé )
+
Cycle de Linde simple
Cycle du froid

## Slide 21
Travail par unité de masse liquéfiée )
Facteur de mérite FOM

## Slide 22: Liquéfaction par détente Joule-Thomson à Double Compression
Cycle de Linde avec double détente
Représentation sur Diagramme TS

## Slide 23: Remarques
Température
Pression
T1 = T2= T3
T7 = TLiq = Tg
T5 = T6
P1= Patm
P1 < P2 < P3
P2= P5= P6 = Pi ( intermédiaire)
P7 = PLiq = Pg = P1
P3 =P4
Enthalpie
h4 = h5
H6 =h7

## Slide 24: Bilan Energétique LINDE à Double compression
Fraction du gaz liquéfié (Y)
Quantité sortante | Quantité entrante
Quantité sortante | Quantité entrante
et = Y
Y=

## Slide 25
Travail du compresseur
Travail par unité de masse du gaz comprimé )
+
=
2eme compresseur
1er compresseur
=
Travail total

## Slide 26
Travail par unité de masse liquéfiée )
Facteur de mérite FOM