## Slide 1
Théorie de l'état de contraintes
CHAPITRE II
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur
Université de Abdelhafid Boussouf-Mila
Faculté de sciences et Technologies
Département de sciences et techniques Présenté par :
1er année Master-structures Dr. BELGHIAT Choayb
Année universitaire 2019-2020

## Slide 2
Introduction
L’étude d’un phénomène quelconque impliquant un mouvement (déformation d’une plaque, écoulement d’un fluide …) est basée sur la résolution d’équations mathématiques, décrivant les lois physiques qui régissent ce mouvement. Ces équations qui expriment généralement une conservation (de forces, de moments ou d’énergie) sont appelées les équations de conservation.
Notion de forces
Il existe trois types de forces qui peuvent agir sur un milieu continu:
Forces intérieures
Forces massiques
Forces surfaciques
Ce sont les forces qui s’exercent entre les particules qui forment le milieu, elles sont de même module et de sens opposé, elles peuvent donc être négligées.
Appelés forces de pesanteur, elles sont proportionnelles à la masse du milieu et s’exercent à travers son volume.
Appelées aussi forces de contact, elles s’exercent suivant le principe de Cauchy.
Initiation

## Slide 3
Notion de contrainte
Un solide est en état de contrainte s’il est soumis à l’action de forces extérieures.
Analysons l’effort dF appliqué en M sur la facette. Si dS est suffisamment petite on peut considérer que cet effort est proportionnel à l’aire de la facette en question. Nous pouvons écrire l’effort comme le produit d’un vecteur de densité surfacique de force que nous notons T (M, n) par l’aire de l’élément de surface dS :
dF = T (M, n) dS
La densité surfacique de force T (M, n) est plutôt appelé vecteur contrainte. Ce nouvel élément mécanique est relatif à un point M du milieu et dépend de l’orientation n de la facette choisie. Une autre définition du vecteur contrainte est souvent proposée :

## Slide 4
Composantes normales et tangentielles
du vecteur contrainte
Le vecteur contrainte défini précédemment peut être décomposé suivant la normale à la facette et sur le plan tangent à la facette au point M.
Dans cette expression, σ est la contrainte normale qui traduit une densité d’effort de compression ou de traction au point M. La composante vectorielle τ traduit les contraintes de cisaillement dans différentes directions du plan tangent à la facette. σ est une valeur algébrique positive dans le cas d’une contrainte de traction et négative dans le cas d’une contrainte de compression. Nous pouvons écrire la relation entre le vecteur contrainte et ses composantes :
Un vecteur contrainte ne définit pas complètement l’état des contraintes en 1 point car il est attaché à une facette attaché à ce point. Pour faire il est démontré que l’état des contraintes en 1 point est donné par 3 facettes.
(M, ) = +
=

## Slide 5
Chaque vecteur contrainte se projet en trois composantes une composante normale () et deux composantes tangentielles ). Les trois vecteurs contraintes nécessaires pour décrire l’état de contrainte dans un point peuvent s’écrire comme suite:
Mettant l’ensemble de composants des trois vecteurs contrainte dans une matrice, on obtient le tenseur de l’état de contrainte du point considéré.
Le tenseur de contrainte rassemble les produits scalaires des vecteurs normaux de facettes avec les vecteurs contrainte .
= .
Les composantes , , et représentent les composantes normales du tenseur de contrainte , tandis que les composantes non diagonales , , et représentent les contraintes de cisaillement. Le 1er indice indique la direction dans laquelle agit la composante, le second indique la normal de la facette.
Le tenseur de contrainte

## Slide 6
Vecteur contrainte sur une facette quelconque
Etudiant l’équilibre d’un tétraèdre élémentaire ayant comme repère (O, X, Y, Z) orienté par sa normal.
Soit la résultante suivant l’axe de toutes les actions s’exerçant sur la particule, alors on peut écrire selon le deuxième loi de la mécanique :
=. .
. - + + - .g.= . .
Si la particule est de dimensions très petites le rapport () tend vers zéro et on peut écrire (avec les mêmes démarches sur les deux axes) :
= +
= +
= +
On peut conclure que le vecteur de contrainte (, , ) dépend de la normale unitaire à la surface sollicitée (, , ).
=
(Formule fondamentale de Cauchy)
Cette relation nous permet de calculer les contraintes pour n’importe quelle facette autour du point (p) à partir du tenseur de contrainte . Le tenseur de contrainte est suffisant pour déterminer l’état de contraintes autour d’un point.

## Slide 7
Equations d’équilibres
Soit une particule parallélépipédique de dimensions (x1, x2, x3). Ecrivons la loi de conservation de mouvement suivant l’axe X1.
. g . dV + . dS = . a . dV
( + , , ) - (, , ) =
Forces surfaciques
(, + , ) - (, , ) =
De même :
(, , + ) - (, , ) =
et
. dS = + + )
On obtient finalement :
Forces volumiques
(- ).
Apres la projection sur l’axe et le réarrangements on obtient:
Les forces volumiques se représentent aux
+ + + . =. =.

## Slide 8
De la même manière la projection sur les deux autres axes x2 et x3 conduit à :
+ + + . =. =.
+ + + . =. =.
. =
l’expression finale des équations d’équilibre devient :
On pose :
+ = div () + =.
+ + + =.
+ + + =.
+ + + =.
En notation indicielle :
Equations d’équilibres

## Slide 9
Equilibre des moments
Etudions la rotation d’une particule parallélépipédique de dimensions (), autour de son centre de masse (P). Faisant l’équilibre () autour de l’axe , on obtient :
. . (/2) + . . (/2) - . . (/2) - . . (/2) = 0
Ce qui donne : =
  0  =
  0  =
Par analogie (suivant l’axe et ) on obtient :
Finalement, l’équilibre des moments nous permet d’écrire:
Donc le tenseur contrainte est un tenseur symétrique, il est défini par 6 composant au lieu de 9 : 3 composante qui représentent les contraintes normales et 3 qui représentent les contraintes tangentielles.
ij=

## Slide 10
Contraintes principales et invariants
Il existe des facettes de normale pour lesquelles la contrainte de cisaillement est nulle. Ces facettes sont dites facettes principales et leurs directions sont les directions principales.
Repère quelconque O (, , )
Repère principal O (, , )
La symétrie du tenseur de contraintes entraîne l’existence de trois vecteurs propres , , réels, appelés contraintes principales. En prenant ces trois vecteurs (directions principales) comme repère, le tenseur des contraintes devient diagonal.

## Slide 11
Recherche des contraintes principales
Pour trouver une direction principale, on cherche le vecteur qui garde son orientation après la transformation, autrement dite, on résoudre l’équation suivante:

( - ) =0
Pour avoir des solutions non triviales, il faut trouver () que det ( - ) = 0
= 3+ ().2 – () – (+  + ( + 2. –)= 0
= -3 + I12 - I2 + I3 = 0
Sachant que I1, I2 et I3 représentent les invariantes du tenseur et ce sont définis par :
Ce qu’on appel équation caractéristique.
I1 = 11 + 22 + 33 = trace (ij)
I2 = 1122 + 2233 + 1133 - (122 + 232 + 132) =
I3 = 112233 + 2121323 - 11232 - 22132 - 33122 = det (ij)
I1 = 1 + 2 + 3 = trace ()
I2 = 12 + 23 + 13
I3 = 123 = det ()
Dans le repère principal O (, , ) les invariants I1, I2 et I3 sont donnés par les relations suivantes :

## Slide 12
Directions principales
L’équation caractéristique possède généralement trois racines, pour déterminer la facette associée à chaque racine, il suffit de résoudre le système de trois équations suivantes pour chaque une des elles.

## Slide 13
Déviateur des contraintes
On peut décomposer le tenseur de contraintes en la somme de deux tenseurs, un premier tenseur sphérique et un second déviatorique.
ij =. ij + Sij
 représente la partie sphérique, elle est donnée par la relation
 =I1/3 = (11 + 22 + 33)/3 = (1 + 2 + 3)/3.
Sij est la partie déviatorique du tenseur de contraintes. Elle est donnée par la relation:
Sij = ij –(1/3)kk. ij
S11 = 11 – (1/3) (11 + 22 + 33) = (211 - 22 - 33)/3
S22 = 22 – (1/3) (11 + 22 + 33) = (222 - 11 - 33)/3
S33 = 33 – (1/3) (11 + 22 + 33) = (233 - 11 - 22)/3
S12 = 12 S13 = 13 S23 = 23
J1 = trace (Sij) = S11 + S22 + S33 = S1 + S2 + S3 = 0
J2 = S11S22 + S22S33 + S11S33 - (S122 + S232 + S132)
J3 = det(Sij) = S1S2S3
Pour le tenseur déviatorique les invariants sont notés : J1, J2, J3 et sont définis de la même manière que pour les invariants du tenseur des contraintes :

## Slide 14
Tenseur de contraintes particuliers
Etat de contraintes uni axial (traction ou compression simple)
L’état de contraintes en un point (M) est dit uni axial, si le tenseur des contraintes s’écrit sous la forme suivante :
Soit :
(M, ) =
Cet état de contrainte est appelé état de traction si σ est positif et état de compression simple si σ est négatif.

## Slide 15
Tenseur de contraintes particuliers
Etat plan de contrainte
En un point (M), l'état de contrainte est plan, si le tenseur des contraintes est de la forme :
Dans cet état plan de contraintes, les contraintes évoluent dans le plan O (, ). Si de plus, nous avons 0, on parle de pseudo état plan de contraintes.

## Slide 16
Etat de contraintes isotrope
L'état de contraintes en un point (M) est isotrope, si quelque soit la facette, nous avons (M, )=. , ainsi les trois contraintes principales sont égales et le tenseur de contraintes est de la forme suivante quel que soit le repère :
Si 0, il s’agit d’une tension et si 0 c’est une compression
Tenseur de contraintes particuliers

## Slide 17
Tenseur de contraintes particuliers
Etat de cisaillement simple
Si l'état de contraintes en (M) est un état de cisaillement simple par rapport aux deux directions et , le tenseur des contraintes se réduit à :

## Slide 18
Représentation géométrique des cercles de Mohr
La représentation de Mohr consiste à représenter l’état de contraintes tridimensionnel, d’un point (P) sur un graphe bidimensionnel appelé plan de Mohr ou encore plan des contraintes normale et tangentielle.
La composante N du vecteur contrainte T (P, n) est donnée par la relation :
n = . (P, )
Pour chaque facette de normale unitaire on obtient un point (M), extrémité du vecteur contrainte (P, ). On cherche le lieu géométrique de ce point (M) en variant cette facette dans le plan de Mohr O (n, t).
= + donc T² = N2 +t2 = T. T = TiTi = (ijnj). (ijnj) = (ij)²(nj)²
n = . et = ij alors n = i ij
n=
En raisonnant dans le repère principal O (X1, X2, X3) où ij0 pour i j nous aurons :
n12 + n22 + n32 = 1

## Slide 19
La résolution de ce système d’équations, par la méthode de Cramer par exemple, par rapport à , , nous ramène à un résultat qui peut nous aider à trouver le lien géométrique du point (M).
Posons :
Avec
Cette équation est l’équation d’un cercle de centre :
Et de rayon :
Représentation géométrique des cercles de Mohr

## Slide 20
Avec
De même :
est une équation d’un deuxième cercle de centre :
et de rayon :
est l’équation d’un troisième cercle de centre : et de rayon :
et : Avec
Représentation géométrique des cercles de Mohr

## Slide 21
Equilibre des moments
Si 2  3 le tri cercles de Mohr se réduit à un seul cercle, et le lieu géométrique du point (M) est le périmètre de ce cercle.
Remarques
Si 1  2  3 le tri cercle de Mohr ainsi que le lieu géométrique du point M se réduit à un point.

## Slide 22
Références
Mécanique des solides, Elasticité, A. ALLICHE, Maître de Conférences - Paris 6, Université pierre and marie curie la science à Paris
Mecanique des milieux continus cours et applications, Dr. Deghboudj samir, Université Larbi Tébessi de Tébessa, 2016