## Slide 1
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Centre Universitaire Abdelhafid BOUSSOUF – Mila
Institut des sciences et technologies
Département de génie mécanique et électromécanique
Etat de l'art du Génie électrique
Dr. B. SMAANI
Maitre conférences /B
Année universitaire : 2024/2025

## Slide 2: Plan du cours
Introduction
Electronique
Electrotechnique
Automatique
Télécommunications

## Slide 3: Introduction
Le génie électrique est un domaine qui regroupe 03 spécialités, dont le
facteur essentiel qui lie ces trois techniques est l’énergie.
Electrotechnique
Electronique
Automatique
L’énergie

## Slide 4: Introduction
L’énergie, c’est au quotidien, une force en action!
L’énergie

## Slide 5: Introduction
On peut donc endéduire une définition simple:
L'énergie est la capacité à produire des actions, par exemple à engendrer du mouvement, modifier la température d'un corps ou à transformer la matière.
L'énergie provient de différentes sources que l'on trouve dans la nature :
L’énergie dans la nature
bois
pétrole
Rayonnement solaire
gaz
vent
L’uranium

## Slide 6: Introduction
celui du traitement de l’énergie électrique
L’électricité
Depuis la découverte de l’électricité, notre société a connu un développement technologique très rapide qui dépasse l’imagination des premiers inventeurs de la machine électrique.
Les applications de l’électricité se classe en 02 principaux domaines :
celui du traitement de l’information électrique

## Slide 7: Introduction
traitement de l’énergie électrique
Le traitement de l’énergie électrique recouvre l’ensemble des techniques liées à la production, à la distribution et à l’utilisation (en particulier par des dispositifs électromécaniques, électrothermiques et électrochimiques) de l’énergie électrique.
traitement de l’information électrique
Le traitement de l’information électrique, pris ici dans son sens le plus large, comprend les techniques d’acquisition (mesures), de transmission (télécommunications) et d’exploitation (ordinateurs, systèmes automatiques,etc.) de l’information portée par des signaux électriques.

## Slide 8: Electronique

## Slide 9: Electronique
Connaitre le monde de l’électronique
Objectif
Définition
Electronique analogique
Définition
Electronique numérique
Définition
Composants

## Slide 10: Electronique
L’électronique est l’ensemble des techniques qui utilisent des composants électriques pour capter, transmettre et exploiter une information..
Définition
Capteur
Microphone
Filtres Améliorent le signal
Amplificateur
Haut-parleur
Table de mixage
…etc.
Traitement et transmission de l’information (exemple)

## Slide 11: Electronique
Deux technologies électroniques cohabitent :
L'analogique et le numérique (digitale). Le numérique est plus récent, son développement est principalement dû aux ordinateurs et il prend de plus en plus de "parts de marché" de l'analogique.
Electronique analogique
La grandeur électrique ou signal varie de façon analogue à la grandeur physique qu'elle décrit.
Une caractéristique importante est la continuité du signal.
Electronique numérique
La grandeur électrique est traduite en une suite de nombres séparés par un intervalle de temps.
On pourrait prétendre que l'électronique digitale est contre nature puisquetoutes les grandeurs physiques de notre monde sont analogiques.

## Slide 12
Analogue vs numérique
Chaine de traitement
numérique

## Slide 13: Electronique
Electronique analogique

## Slide 14: Electronique
Electronique analogique
Les éléments passifs
La résistance ( Résistor) est l'élément le plus simple, très utilisé en électronique. C'est un composant dit passif, il conduit l'électricité avec un effet résistif . Il est bidirectionnel, il n' y a pas de sens obligatoire du passage du courant.
1. La résistance
Symbole:

## Slide 15: Electronique
Electronique analogique
Les éléments passifs
2. Le condensateur
Les condensateurs appartiennent à la famille des composants passifs Ils permettent d’emmagasiner une charge électrique aux bornes de deux électrodes séparées par un isolant appelé diélectrique.
Effet capacitif : Lorsqu'on applique une différence de potentiel à deux conducteurs, on obtiens une accumulation de charges par influence électrostatique. C'est ‘’l'effet capacitif'.

## Slide 16: Electronique
Electronique analogique
Les éléments passifs
2. Le condensateur
L'énergie accumulée par l'élément capacitif vaut :

## Slide 17: Electronique
Electronique analogique
Les éléments passifs
Lorsqu'un courant circule dans une induction, il est responsable de la création d'un champs d'induction magnétique. Si le courant il est variable dans le temps, le champs d'induction le sera aussi et alors intervient le phénomène d'auto- induction : ce champs variable rétroagit sur le courant qui le crée, en ralentissant la variation de ce courant. Cet effet correspond à un stockage d'énergie dans le circuit auto-inductif, sous forme magnétique.
3. L’inductance (bobine)

## Slide 18: Electronique
Electronique analogique
3. L’inductance (bobine)
L'énergie accumulée par l'élément inductif vaut :
Les éléments pastis

## Slide 19: Electronique
Electronique analogique
1. La diode
La diode est un composant électronique. C'est un dipôle non-linéaire et polarisé (ou non-symétrique). Le sens de branchement d'une diode a donc une importance sur le fonctionnement du circuit électronique dans lequel elle est placée.
Ce branchement direct provoquera la circulation du courant, on dira que la diode est polarisée pour le sens passant.
en inverse aucun n'aurait circulé, et la diode est bloqué
Les éléments actifs

## Slide 20: Electronique
Electronique analogique
Les éléments actifs
1. La diode

## Slide 21: Electronique
Electronique analogique
Les éléments actifs
Le transistor est un composant actif qui sera utilisé pour commuter des courants ou des tensions, amplifier, transposer des fréquences, les mélanger, commander un relais, etc.
2. Transistors
Un transistor est un dispositif électronique à base de semi- conducteur. Son principe de fonctionnement est basé sur deux jonctions PN, l'une en direct et l'autre en inverse.
a. Transistor bipolaire
Un transistor bipolaire à 02 modes de fonctionnement : le mode linéaire (amplification) et le mode bloqué/saturé (commutation ou switch).
Transistor NPN
Transistor PNP

## Slide 22: Electronique
Electronique analogique
Les éléments actifs
b. Transistor à effet de champs
Un transistor à effet de champ (FET pour Field Effect Transistor) est un dispositif semi- conducteur de la famille des transistors. Sa particularité est d'utiliser un champ électrique pour contrôler la conductivité d'un « canal » dans un matériau semi-conducteur.
Il existe plusieurs types de transistor FET:
JFET: Junction Field Effect Transistor ou transistor à effet de champ à jonction
MOSFET: Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor
MESFET: MEtal Semiconductor Field Effect Transistor
MODFET ( Modulated-doping field effect transistor) ou HEMT (High Electron Mobility Transistor) est un transistor à haute mobilité d'électrons connu aussi sous le nom de transistor à effet de champ à hétéro-structure.

## Slide 23: Electronique
Electronique numérique
Circuit intégré
Le circuit intégré (CI) (ou la puce électronique) est un composant électronique reproduisant une ou plusieurs fonctions électroniques plus ou moins complexes, intégrant souvent plusieurs types de composants électroniques de base dans un volume réduit, rendant le circuit facile à mettre en œuvre.
Circuit intégré numérique
Les circuits intégrés numériques les plus simples sont des portes logiques simples (et, ou, non), les plus compliqués sont les microprocesseurs et les plus denses sont les mémoires. On trouve de nombreux circuits intégrés dédiés à des applications spécifiques. ASIC, DSP. Une famille importante de circuits intégrés est celle des composants de logique programmable (FPGA, CPLD). Ces composants sont amenés à remplacer les portes logiques simples en raison de leur grande densité d'intégration.

## Slide 24: Electronique
Processeur
Un microprocesseur est un circuit intégré complexe caractérisé par une très grande intégration et doté des facultés d'interprétation et d'exécution des instructions d'un programme. Tous les microprocesseurs sont conçus pour être programmable, le code assembleur utilise des instructions en texte, appelé code source.
Circuit intégré numérique
Microprocesseur

## Slide 25: Electronique
Processeur
Ce sont des microprocesseurs dont l’architecture interne est adaptée au traitement du signal.
Les DSP

## Slide 26: Electronique
Processeur
Le microcontrôleur
L’apparition des microcontrôleurs résulte de l’évolution des niveaux d’intégration des transistors dans les circuits intégrés.
Il est devenu possible de rajouter sur la puce de silicium dédiée au processeur un
ensemble de ressources telles que :
de la mémoire ROM, EPROM, EEPROM, FlashEPROM
de la mémoire SRAM
du décodage d’adresse
quelques périphériques (entrées-sorties numériques, liaison série RS232C, timers...)
Les microcontrôleurs récents intègrent des périphériques plus complexes tels que:
des convertisseurs N/A et A/N
des interfaces bus I2C, bus CAN, VAN, USB...
des interfaces type réseaux éthernet...
des contrôleurs de mémoire dynamique ...

## Slide 27: Electronique
FPGA
Un circuit logique programmable, ou réseau logique programmable, est un circuit intégré logique qui peut être reprogrammable après sa fabrication. Notons qu'il serait impropre de parler de programmation au sens logiciel (contrairement à un microprocesseur, il n'exécute aucune ligne de code). Ici, mieux vaudrait parler de « reconfiguration » plutôt que de reprogrammation (on modifie des connexions ou le comportement du composant, on connecte des portes logiques entre elles, etc.).

## Slide 28: Electronique
L’ASIC
Un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit en anglais, littéralement : « circuit intégré propre à une application ». Les ASIC sont des circuits intégrés spécialisés optimisés pour une application (par exemple les cartes graphiques, les cartes son) et beaucoup plus rapides que les processeurs généralistes. Aujourd'hui, les ASIC peuvent également intégrer un certain nombre de fonctionnalités (processeurs, mémoires…), on parle alors de SOC (System on chip, système monopuce ou système sur puce). C'est le cas par exemple des puces utilisées dans les téléphones portables.

## Slide 29: Electronique
CONCLUSION
L’électronique est une technique, dite "fluide", qui connaît ses propres développements scientifiques et technologiques, et dont les implications permettent des progrès conséquents dans d’autres branches industrielles.