## Slide 1: Centre Universitaire Abdelhafidh Boussouf-MILA Département de GM-ELM 1re Année Master ELM
Modélisation et simulation des machines électriques
Année Universitaire: 2024-2025 Dr. HIMOUR Kamal

## Slide 2: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.1. Machine électrique idéalisée
Afin de faciliter l'étude et la mise en équation, la machine électrique idéalisée peut admettre les hypothèses suivantes:
Machine à deux armatures (stator+rotor) à entrefer d'épaisseur uniforme (constant).
Le bobinage est réparti de manière à donner une f.m.m. sinusoïdale s’il est alimenté par des courants sinusoïdaux.
Régime non saturé, le phénomène d’hystérésis et les courants de Foucault en plus l’effet de peau sont négligés.
Chaque armature contient un bobinage triphasé dont la résistance ne varie pas avec la température.
 chaque phase est caractérisée par sa bobine équivalente

## Slide 3: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.1. Machine électrique idéalisée
Des conséquences importantes découlent de ces hypothèses, telles que:
L'additivité des flux.
Les inductances propres sont constantes.
Les inductances mutuelles, entre les enroulements du stator et du rotor, ont une loi de variation sinusoïdale en fonction de l'angle électrique.

## Slide 4: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Modèle de la machine électrique généralisée
Modèle triphasé
Modèle biphasé
modèle de référence de la machine généralisée avec trois axes.
modèle triphasé projeté sur deux axes

## Slide 5: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
Les trois types d’équations traduisant le comportement de cette machine sont :
Les équations électriques (équations des tensions)
Les équations magnétiques (équations des flux)
L'équation mécanique (équation du mouvement)

## Slide 6: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations électriques (équations des tensions)
Les enroulements des trois phases statoriques sont décalés dans l’espace d’un angle de 2/3 et également ceux du rotor.
 est l’angle électrique entre l’axe de la phase (as) statorique et la phase (ar) rotorique.
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
Au Stator
Au Rotor

## Slide 7: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations électriques (équations des tensions)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
Au Stator
Au Rotor
Écriture matricielle:

## Slide 8: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations électriques (équations des tensions)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée

## Slide 9: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
le flux totalisé dans la phase (sa) du stator est :
𝜑𝑠𝑎: flux totalisé dans la phase (sa).
𝜑𝑠𝑎𝑝 = 𝑙𝑠. 𝑖𝑠𝑎 : flux propre de la phase (sa)
𝑙 𝑠: inductance propre de la phase (sa).
𝜑𝑠/𝑠𝑎 = 𝑀𝑠 𝑖𝑠𝑏 + 𝑀𝑠 𝑖𝑠𝑐 : flux inter armature (interphase), crée par les deux autres phases (bs et cs).
𝑀𝑠 : mutuelle inductance entre deux phases du stator à 120°.
𝜑𝑟/𝑠𝑎 = 𝑀𝑟𝑎/𝑠𝑎 𝑖𝑟𝑎 + 𝑀𝑟𝑏/𝑠𝑎 𝑖𝑟𝑏 + 𝑀𝑟𝑐/𝑠𝑎 𝑖𝑟𝑐 : flux extra armature des phases rotoriques par rapport à la phase (sa) du stator.

## Slide 10: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
𝜑𝑟/𝑠𝑎 = 𝑀𝑟𝑎/𝑠𝑎 𝑖𝑟𝑎 + 𝑀𝑟𝑏/𝑠𝑎 𝑖𝑟𝑏 + 𝑀𝑟𝑐/𝑠𝑎 𝑖𝑟𝑐
Sachant que le flux 𝜑 crée par l'induction 𝐵⃗ traversant la surface S est donné par :
𝜑 = 𝐵⃗ . 𝑆 = 𝐵. 𝑆. 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝜑𝑚𝑐𝑜𝑠𝜃 ; avec 𝜑𝑚 = 𝑀0. 𝑖 ; flux maximal lorsque  =0.
il vient alors que : 𝜑 = 𝜑𝑚 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑀0. 𝑖. 𝑐𝑜𝑠𝜃𝜑 = 𝑀. 𝑖 = 𝑀0. 𝑖. 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀 = 𝑀0. 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑀0 : coefficient maximal d'inductance mutuelle entre une phase du stator et une phase du rotor lorsque  =0 .

## Slide 11: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée

## Slide 12: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
les courants ira, irb et irc sont sinusoïdaux et de même pour les courants statoriques qui sont de la forme :
on a pour un système équilibré t : 𝑖𝑟𝑎/𝑠𝑎 + 𝑖𝑟𝑏/𝑠𝑏 + 𝑖𝑟𝑐/𝑠𝑐 = 0
en remplaçant les courants et les mutuelles par leurs expressions, il vient alors :

## Slide 13: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
sachant que : cos(a).cos(b)=𝑐𝑜𝑠𝑎. 𝑐𝑜𝑠𝑏 = ½ [𝑐𝑜𝑠(𝑎 + 𝑛) + 𝑐𝑜𝑠(𝑎 - 𝑏)]
flux des trois phases rotoriques par rapport à la phase statique (sa). et on a le flux du stator par rapport à la phase (sa) :

## Slide 14: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
pour un système équilibré on a : t : 𝑖𝑠𝑎 + 𝑖𝑠𝑏 + 𝑖𝑠𝑐 = 0 ⇒ 𝑖𝑠𝑎 = -(𝑖𝑠𝑏 + 𝑖𝑠𝑐)
donc le flux stator / (sa) est :
finalement on aura l'expression du flux totalisé crée dans la phase (sa) du stator :

## Slide 15: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
pour la phase (sb) :
pour la phase (sc) :
avec : 𝐿 𝑠 = 𝑙𝑠 - 𝑀𝑠 ; inductance cyclique du stator.
𝑀 = 3/2 𝑀0 ; Mutuelle inductance cyclique entre stator et rotor.

## Slide 16: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
il est à noter que les deux expressions sont exprimées dans deux référentiel différents, référentiel statorique et référentiel rotorique. Pour être exploitable on doit les ramener au même référentiel
Sous forme matricielle compactée :

## Slide 17: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
b. Armature du rotor :
même démarche de raisonnement que le stator. les indices changent (s  r et r  s).
avec : 𝐿 𝑟 = 𝑙𝑟 - 𝑀𝑟 ; inductance cyclique propre du rotor.
𝑙 𝑟 : inductance propre d'une phase du rotor.
𝑀𝑟 : mutuelle inductance entre deux phases du rotor à 120°
Le système d'équation suivant décrit le modèle triphasé général et symétrique de la machine idéalisée dans les deux référentiels statoriques et rotoriques

## Slide 18: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Les équations magnétiques (équations des flux)
Modèle triphasé de la machine électrique généralisée
La résolution de ce système est difficile à cause du nombre d'inconnus et les coefficients régissant ce système sont variables avec la position.
Le modèle triphasé est utilisé pour étudier les phénomènes dans les machines électriques avec plusieurs harmoniques de forces magnétomotrices dans l'entrefer et avec des tensions non sinusoïdales; de même que pour les machines asymétriques.
Pour les autres cas, il est recommandé d'utiliser le modèle biphasé car celui ci est plus simple et plus commode.

## Slide 19: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Notion de phaseur
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
Le phaseur est un vecteur tournant qui contient de l’information a propos de l’amplitude et la phase d’une (tension, courant ou flux). On obtient le phaseur par application de la relation d’Euler :
Pour toute grandeur x (tension, courant, flux) on peut écrire:

## Slide 20: Chapitre II: Modélisation des machines pour les régimes dynamiques 1. Théorie de la machine électrique généralisée 1.2. Machine électrique généralisée
Notion de phaseur
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
exprimons le vecteur tournant x(α,β)par les composantes du phaseur généralisé (x1, x2, x3) :
la séparation des parties réelles et imaginaires donne :

## Slide 21
passage triphasé-biphasé par conservation des fmm
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
le passage est effectué dans le même référentiel (plan). l'équivalence est réalisée si et seulement si fmm3 =fmm2
Par projection sur les deux axes α et β on aura:

## Slide 22
passage triphasé-biphasé par conservation des fmm
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
Par projection sur les deux axes α et β on aura:
l'équivalence des fmm donne :
sous forme matricielle :
on pose 𝑘 = 𝑁 /𝑁’; coefficient de normalisation.
pour la transformation de Clark =
pour la transformation de Concordia =
la première conserve l'amplitude et la deuxième la puissance.

## Slide 23
passage triphasé-biphasé par conservation des fmm
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
La transformation inverse de Clark (C-1), dans le sens biphasé  triphasé, sera calculée après avoir mis (C) sous forme carrée par l'addition de la troisième ligne homopolaire :

## Slide 24
Changement de coordonnées ( concept du référentiel d'observation commun )
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
Relation de passage entre référentiels
Pour pouvoir analyser l'échange d'énergie entre les deux armatures leurs équations doivent être rapporter sur un même référentiel d'observation.
tout vecteur tournant est représenté par sa norme et son argument
Sachant que la norme de x définie par x est invariante quelques soient les repères en rotations :

## Slide 25
Changement de coordonnées ( concept du référentiel d'observation commun )
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
Choix du référentiel
Le choix du référentiel se fait selon la commodité de l’application , il existe principalement trois cas :

## Slide 26
Changement de coordonnées ( concept du référentiel d'observation commun )
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
Transformation de Park
Elle permet de transformer les enroulements statoriques et rotoriques disposés sur trois axes (a, b, c) en des enroulements équivalent du point de vue électriques et magnétiques disposés sur deux axes (d,q).
Elle est constituée d’une transformation triphasé–diphasé suivie d’une rotation. Elle permet de passer du repère (abc) vers le repère () puis vers le repère (dq).
Le repère () est toujours fixe par rapport au repère (abc),
par contre le repère (dq) est mobile.
Il forme avec le repère fixe () l’angle, dit angle de transformation de PARK.

## Slide 27
Changement de coordonnées ( concept du référentiel d'observation commun )
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
Transformation de Park
La transformation triphasé-diphasé est donnée par :

## Slide 28
Changement de coordonnées ( concept du référentiel d'observation commun )
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
Model tension et flux :
En appliquant les relations suivantes:

## Slide 29
Changement de coordonnées ( concept du référentiel d'observation commun )
Modèle biphasé de la machine électrique généralisée
Model tension et flux :
Application :
1/ Si T se coïncide avec S obs=0,
2/ Si T se coïncide avec le repère du synchronisme obs=s,
3/ Si T se coïncide avec le repère du rotor obs=,

## Slide 30
Vecteurs d'état complexes

## Slide 31
Bilan des puissances
La puissance absorbée par la machine due aux deux excitations (stator+rotor) est donnée par:

## Slide 32
Le couple électromagnétique
Par définition, le couple électromagnétique est donné par le rapport de la puissance électromagnétique à la vitesse de rotation de l'arbre de la machine.
L'équation Mécanique
Pour étudier les caractéristiques dynamiques, on introduit l’équation du mouvement suivante:
J : moment d’inertie de la partie tournante.
 : vitesse mécanique du moteur
fv : coefficient de frottement visqueux
Cem : couple électromagnétique.
Cr : couple de charge.